## Slide 1
DriveLab — Spurhalten mit Reinforcement Learning
Entwicklung eines PPO-Agenten für autonomes Fahrspurhalten
Bachelorarbeit Vorbereitung | June 2026
Sulaiman Abusaleh

## Slide 2
Projektziel
Was soll der Agent lernen?
Ein KI-Agent soll ein Fahrzeug automatisch in der Fahrspurmitte halten —
auf verschiedenen Straßen, ohne menschliche Steuerung.
✓ Ziele:
Fahrzeug bleibt in der Spur
Querversatz (e_y) minimieren
Kurswinkel (e_psi) minimieren
Kurven sicher durchfahren
4 verschiedene Strecken meistern
⚙ Technologien:
Reinforcement Learning (PPO)
C++ Simulation (DriveLab)
Python 3.12 + 3.13 Architektur
Stabile Baselines 3 (SB3)
Gymnasium Interface

## Slide 3
System-Architektur
Zwei-Prozess-Bridge (Python 3.12 ↔ Python 3.13)
Python 3.12 (py312)
train.py / eval.py
drivelab_env.py
gymnasium.Env
Stable-Baselines3 (PPO)
VecNormalize
Plotter / TensorBoard
JSON ←→ stdin/stdout
Python 3.13 (base)
drivelab_server.py
drivelab.cp313-win_amd64.pyd
C++ Fahrzeugdynamik
Straßendefinitionen (JSON)
Physik-Simulation
track.csv Ausgabe
Grund: drivelab.pyd wurde nur für Python 3.13 kompiliert — SB3/Gymnasium benötigt Python 3.12

## Slide 4
Observation Space
Was sieht der Agent? → 8 Werte pro Zeitschritt
e_y
Querversatz zur Fahrbahnmitte
−5.0 … +5.0 m
e_psi
Kurswinkel-Fehler
−1.5 … +1.5 rad
curvature
Straßenkrümmung voraus
−0.2 … +0.2
distLeft
Abstand zum linken Rand
0 … 10 m
distRight
Abstand zum rechten Rand
0 … 10 m
laneWidth
Spurbreite
0 … 10 m
v
Fahrzeuggeschwindigkeit
0 … 50 m/s
psidot
Gierrate (Drehgeschwindigkeit)
−5 … +5 rad/s

## Slide 5
Action Space & Reward-Funktion
Was tut der Agent und wie wird er bewertet?
Action Space (1D, kontinuierlich)
1 Wert: Lenkwinkel
Bereich: −0.5 … +0.5 rad
Gas: fix 0.0 (konstant)
Bremse: fix 0.0 (konstant)
Geplante Erweiterung
Zukünftig: 3D Action Space
[Lenkwinkel, Gas, Bremse]
Erweiterung für Bachelorarbeit
Reward-Funktion
r = +1.0 (pro Schritt)
− 2.0 × e_y² (Querversatz-Strafe)
− 0.5 × e_psi² (Winkel-Strafe)
= −10.0 (bei Crash / offRoad)
Interpretation:
● Perfektes Spurhalten → ~+1.0 / Schritt
● Spurversatz 1m → +1 − 2(1²) = −1.0
● Straßenverlassen → −10.0 (Episode Ende)

## Slide 6
PPO Hyperparameter
Proximal Policy Optimization — Konfiguration
learning_rate
3 × 10⁻⁴
Lerngeschwindigkeit des neuronalen Netzes
n_steps
2048
Schritte pro Umgebung vor jedem Update
batch_size
64
Mini-Batch-Größe beim Training
n_epochs
10
Wiederholungen pro Update
gamma
0.99
Diskontierungsfaktor für zukünftige Rewards
gae_lambda
0.95
Generalized Advantage Estimation
clip_range
0.2
PPO Clipping — verhindert zu große Policy-Änderungen
ent_coef
0.01
Entropie-Koeffizient — fördert Erkundung
n_envs
4
Parallele Trainingsumgebungen
total_timesteps
500.000+
Gesamte Trainingsschritte

## Slide 7
Trainings-Pipeline
Wie läuft ein Training ab?
1
train.py starten
python train.py → erstellt automatisch run_1, run_2, ...
2
Parallele Umgebungen
4× DrivelabEnv starten → 4 Subprocess-Server (Python 3.13)
3
VecNormalize
Beobachtungen normalisieren → stabiles Training
4
PPO lernt
Agent wählt Lenkwinkel, Simulation reagiert, Reward berechnet
5
EvalCallback
Alle 10.000 Schritte: bestes Modell speichern (best_model.zip)
6
CheckpointCallback
Alle 10.000 Schritte: Zwischenstand speichern (checkpoints/)
7
EvalAndPlotCallback
Nach jedem Update: Fahrt simulieren + 5 Plots speichern
8
vecnormalize.pkl
Nach jedem Update gespeichert → eval.py immer nutzbar
9
TensorBoard
Live-Monitoring in Browser → results/<run>/tensorboard/

## Slide 8
Ergebnis-Ordnerstruktur
Was wird wo gespeichert?
results/ ├── run_1/ │ ├── best_model/ │ │ └── best_model.zip ← bestes Modell (höchster Eval-Reward) │ ├── checkpoints/ │ │ └── ppo_drivelab_10000_steps.zip ← Zwischenstände │ ├── plots/ │ │ └── update_0001/ ← 5 PNG-Plots pro Update │ ├── tensorboard/ ← TensorBoard-Logs │ ├── vecnormalize.pkl ← Normierungs-Statistiken │ └── eval_trajectory.csv ← Trajektorie aus eval.py ├── run_2/ (nächstes Training → eigener Ordner) └── track.csv ← Streckengeometrie
Wichtig:
best_model.zip
→ gespeichertes neuronales Netz
→ policy_net + value_net
vecnormalize.pkl
→ Mittelwert + Standardabw.
→ MUSS zu Modell passen!
Jeder Run ist isoliert
→ kein Überschreiben

## Slide 9
Trainings-Straßen
4 Strecken für robustes Training
1
newRoad
Einfache Kurve nach rechts
~315 m
2
einfacher_Rundkurs
Ovaler Rundkurs (geschlossen)
~700 m
3
road3_kurvig
S-Kurven (abwechselnd links/rechts ±0.04)
~675 m
4
road4_komplex
Lange Geraden mit variierenden Kurven
~666 m
Training: zufällige Strecke pro Episode | Eval: Strecke wählbar (1–4) oder interaktives Menü
Teststrecke road5_test: Geschlossener Kurs mit Chicanes + S-Kurven (~1750 m) — für Generalisierungstest

## Slide 10
TensorBoard — Training überwachen
Live-Monitoring im Browser
Metrik
Gut wenn
Schlecht wenn
Bedeutung
ep_rew_mean
Steigt → positiv
Bleibt negativ
Ø Reward pro Episode
ep_len_mean
Steigt ↑
Fällt ↓
Auto bleibt länger auf Straße
value_loss
Fällt → 0 ↓
Steigt wieder ↑
KI schätzt Zukunft besser
explained_variance
Steigt → 1.0 ↑
Bleibt bei 0
Reward-Vorhersage (0=schlecht)
approx_kl
Klein ~0.01
Über 0.02
Policy ändert sich kontrolliert
entropy_loss
Fällt langsam ↓
Fällt zu schnell
KI erkundet noch genug
train/std
Fällt → ~0.3
Steigt auf 3+
Policy-Ausgabe stabil/instabil
Starten: tensorboard --logdir results/ → Browser: localhost:6006

## Slide 11
Evaluation — Modell testen
eval.py und modell_test.py
eval.py — Bekannte Strecken
python eval.py
→ Interaktives Straßen-Menü
python eval.py run_5/best_model.zip 2
→ Direkt Straße 2 (Rundkurs)
Zeigt 5 Plots am Ende
Speichert eval_trajectory.csv
modell_test.py — Neue Strecke
python modell_test.py
→ Lädt road5_test.json
→ NEUE unbekannte Strecke
Testet Generalisierbarkeit:
Hat das Modell wirklich gelernt
oder nur auswendig gelernt?
Wichtige Parameter:
model_path = results/run_5/best_model/best_model.zip
vecnormalize_path = results/run_5/vecnormalize.pkl ← MUSS zum Modell passen!
road = Auswahl 1-4 oder automatisch (None = zufällig)
Plots: Trajektorie, Querversatz, Heading, Randabstände, Geschwindigkeit

## Slide 12
Probleme & Lösungen
Was wurde gefunden und behoben?
sys.path Bug
drivelab.pyd wurde nicht gefunden
str(HERE) statt str(HERE/"drivelab...")
Obs-Shape Mismatch
5D vecnormalize mit 8D Modell laden
Neu trainieren mit korrekter 8D Obs
Auto fährt über Ende
Episode lief über Streckenende hinaus
ROAD_LENGTH berechnen + terminieren
vecnormalize fehlt
Training unterbrochen → eval.py crasht
pkl nach JEDEM Update speichern
Straße wird ignoriert
road5_test nicht in ROADS-Liste
Unbekannte Straße direkt verwenden
Training instabil
train/std steigt auf 3+ → Policy explodiert
Weniger Straßen, kleinere learning_rate
TensorBoard leer
Relativer Pfad funktioniert nicht
Absoluten Pfad mit --logdir verwenden
t_end zu klein
config.json t_end=32 statt 320
Auf 320.0 zurückgesetzt

## Slide 13
Ausblick — Nächste Schritte
Was kommt als nächstes?
Kurzfristig:
Neues Training starten
Nur 1 Straße (newRoad)
learning_rate = 1e-4
ent_coef = 0.005
Modell auf road5_test testen
(Generalisierbarkeit prüfen)
TensorBoard beobachten
ep_rew_mean + ep_len_mean
Bachelorarbeit-Erweiterung:
Gas + Bremse als Aktion
3D Action Space
[Lenkwinkel, Gas, Bremse]
Zielgeschwindigkeit als Reward
r -= 0.5 * (v - v_target)²
Vergleich: 1D vs 3D Agent
→ Guter Bachelorarbeit-Inhalt!
Mehr komplexe Teststrecken

## Slide 14
Zusammenfassung
Was wurde in diesem Projekt erreicht?
✓ PPO-Agent trainiert Spurhalten auf 4 verschiedenen Strecken
✓ Zwei-Prozess-Architektur (Python 3.12 ↔ 3.13) vollständig implementiert
✓ 8D Observation Space (e_y, e_psi, curvature, distLeft, distRight, laneWidth, v, psidot)
✓ TensorBoard-Integration für Live-Monitoring des Trainings
✓ Automatische Run-Ordner (run_1, run_2, ...) — kein Überschreiben
✓ vecnormalize.pkl wird nach jedem Update gespeichert
✓ eval.py mit interaktiver Straßenauswahl (1–4)
✓ modell_test.py für unbekannte Teststrecke (Generalisierungstest)
✓ road5_test: ~1750m geschlossener Kurs mit Chicanes & S-Kurven
✓ Episode endet automatisch am Streckenende